«Работа и мощность тока»

9 класс

Цели урока:

Образовательные:   1. учащиеся должны знать:

- понятия: работа электрического тока, мощность электрического тока;

- формулы: работы и мощности тока;

2. учащиеся должны уметь:

  - решать задачи на применение данных формул;

  - вычислять израсходованную электроэнергию;

Развивающие: 1. совершенствовать интеллектуальные способности и мыслительные умения учащихся, коммуникативные свойства речи;

Воспитательные:1. развитие функции общения на уроке как условие обеспечения взаимопонимания, побуждения к действию, ощущения эмоционального удовлетворения;

2. воспитания чувства товарищества;

Оборудование урока:

Лабораторные стенды, соединительные провода.

Науку все глубже постигнуть стремись,

Познанием вечного жаждой томись.

Лишь первых познаний блеснет тебе свет,

Узнаешь: предела для знания нет.

Фирдоуси.

Учитель:   В начале занятия давайте проведем физическую разминку.

(Фронтальный опрос – продолжи предложение) – 3 мин

- Электрический ток…

- Условия существующего тока в цепи…

- Сила тока…

- Напряжение…

- Сопротивление…

- Электрическое поле создается…

- Закон Ома

- Параллельное соединение…

- Последовательное соединение…

- Основные закономерности последовательных соединений …

- Основные закономерности параллельного соединения…

- Амперметр включают в цепь…

- Вольтметр включают в цепь…

Учитель Молодцы. А сейчас, один из вас найдет ошибку в собранной электрической цепи, начертит схему соединения, исправит ошибки, допущенные учителем (Цепь собрана на демонстрационном столе по схеме:

А

Ошибки:

- Амперметр включается последовательно, соблюдая полярность.

- Вольтметр – параллельно потребителям, соблюдая полярность.)

## С остальными учащимися - «Физическая эстафета – тренировка ума»-7 мин

Молодцы!

(Ученик докладывает о результатах своей работы)

Изучение нового материала –13мин

Проверив цепь, задаю вопросы:

- Почему лампочки не горят?

- Что произойдет, если замкнуть цепь?

- Почему они горят по разному?

Сила тока одинаковая, казалось бы, что они должны гореть одинаково. (Разное напряжение)

Запись на доске:

### Действие тока характеризуют две величины

#### Работа тока                                Мощность тока

#### A=U*I*t                                                    p=U*I

При параллельном    При последовательном

соединении                   соединении

[A] = 1 Дж						[P]=1Вт

1Дж = 1 В*А*c                                            1 Вт = 1 Дж/с

Для измерения работы нужны три            1 Вт = 1 В*А

прибора (какие?):                                    Измерить мощность можно с вольтметр, амперметр, часы                       помощью: вольтметра, амперметра.

на практике работу измеряют –                  существуют специальные приборы-

счетчиками.                                                   ваттметры, которые непосредствен-

но измеряют мощность тока.

A = P*t

1 Дж = 1 Вт*с;

В практике время выражают в часах, работу в кВт*ч

1 кВт*ч = 3 600 000 Дж = 3,6 *106 Дж;

Экспериментальное  задание по группам-5 мин

- Рассчитайте работу тока в спирали за 10с.

- Вычислите мощность тока в лампе.

- Определите, как работа тока зависит от силы тока в цепи?

- Определите, как мощность тока зависит от силы тока в цепи?

(проверка правил ТБ)

##### Отчет по группам

###### Закрепление:  тестирование  (ответУспех) (листочки раздаю детям с заданиями теста по вариантам)- 8 мин

| В-1 | В-2 |
| --- | --- |
| Как называют единицу работы электрического тока: А. Ампер (А); Б. Ом (Ом); В. Ньютон (Н); У. Джоуль (Дж); Д. Вольт (В); | 1. Как называют единицу мощности электрического тока: А. Джоуль (Дж); У. Ватт (Вт); В. Ом (Ом); Г. Вольт (В); Д. Ампер (А); |
| Необходимо измерить силу тока в лампе и напряжение на ней. Как следует включить к лампе амперметр и вольтметр: А. A и V последовательно; Б. A и V параллельно; С. А послед. V паралл.; Г. А паралл. V последов; | 2. Для измерения силы тока в лампе и напряжения на ней в цепь включают амперметр и вольтметр. Какой из этих приборов должен быть включен параллельно лампе: А. Только А; Б. А и V; С. Только V; Г. Ни А, ни V; |
| 3. Определите работу эл. тока на участке цепи за 5 с. При напряжении 10 В и силе тока 2 А: К. 10 Дж; Л. 20 Дж; П. 100 Дж; Р. 500 Дж. | 3. Найдите мощность тока в лампе, при напряжении 20 В и силе тока 5А О. 10 Вт; П. 100 Вт; Л. 50 Вт; Ж. 20 Вт. |

| 4. Сопротивление спирали 4 Ом, сила тока в ней 2 А. Какова мощность эл. тока: С. 100 Вт; Д. 80 Вт; Е. 160 Вт; З. 120 Вт. | Напряжение на концах проводника 6 В, его сопротивление 3 Ом. Чему равна работа тока за 10 с.: Е. 120 Дж; Ж. 100 Дж; З. 20 Дж; И. 60 Дж. |
| --- | --- |
| 5. Какими приборами измеряют работу эл. тока: Ф. Амперметром; Ц. Вольтметром; Ч. Ваттметром; Х. Электрическими счетчиками. | 5. Каким прибором измеряют мощность эл. тока: Ч. Амперметром; Р. Вольтметром; Х. Ваттметром; Л. Электрическими счетчиками. |

Домашнее задание Д/з: §18, № 82, 84, 86. – 2мин

# Text boxes

Урок физики в 9 классе

«Работа и мощность тока»

Учитель: Миняков С.А.